| Analýza Politiky územního rozvoje ve znění schváleném vládou ČR z hlediska nejkontroverznějších záměrů z hlediska dopadů na životní prostředí. (srovnání textů návrhu PÚR z ledna 2008 se schváleným zněním, spolu se stručným hodnocením) Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis srpen 2009 ___________________________________________________________________________ Shrnutí: Hlavní pozitivní změny ve schválené PÚR oproti návrhu, nebo současnému stavu příprav projektů Součástí Politiky přímo není kanál Dunaj – Odra – Labe, Vypuštění odkazu na Plán hlavních povodí ČR, který zakotvuje územní ochranu pro zbytečné nové přehrady a vodní nádrže, Částečný posun k lepšímu: Změna grafické části PÚR v případě dálničních staveb – konkrétní varianty jednotlivých koridorů byly změněny na přímky spojující výchozí bod s cílovým. Nedochází tak v takové míře k předjímání rozhodnutí o variantách těchto staveb (zejm. D3, R35, R43) Změna textu v případě plánu na zlepšování plavebních podmínek na Labi – posun významu směrem k prověření, zda jsou tyto úpravy vůbec účelné, Vypuštění lokality pro novou JE Tetov Nově včleněn požadavek na prověření možnosti výstavby dálničního propojení s Rakouskem kolem Břeclavi, jako součást R55 (alternativa ke kontroverzní R52, možný předpoklad pro zpracování SEA na dálniční spojení Brna s Vídní), Zařazení alternativního koncového bodu R43 (Svitavy), Vypuštění názvů konkrétních lokalit pro umístění úložiště vyhořelého jaderného paliva. Žádná změna Dálniční okruh kolem Prahy (SOPK). PÚR přímo nevylučuje pokračovat v přípravě tzv. jižní varianty SZ části okruhu přes Suchdol, která byla v EIA vyhodnocena jako horší z hlediska dopadů na životní prostředí PÚR neřeší střet silnice R55 a chráněnou ptačí oblast Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví PÚR dále problematizuje (zhoršuje) současný stav PÚR relativizuje územní limity těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji, PÚR dále prohlubuje územní zakotvení dálničního spojení Brno – Vídeň ve variantě přes Mikulov (R52), která neprošla srovnáním variant v rámci SEA a trpí dalšími nezákonnostmi, PÚR zakotvuje územní ochranu pro novou letištní dráhu Ruzyně, která neprošla procesem srovnání variant v rámci SEA PÚR zakotvuje územní ochranu pro rozšíření Temelína a Dukovan a územní ochranu pro novou JE Blahutovice |
| --- |
| Projekt/záměr | PÚR – návrh leden 2008 | PÚR – schválená verze | Rozdíl/hodnocení EPS |
| Územní limity těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji | V případě rozšíření povrchové těžby hnědého uhlí stanovit regulativy pro ochranu přírody a krajiny a zastavěného území Zodpovídá: Ústecký kraj Termín: 2011 | V případě rozšíření povrchové těžby hnědého uhlí stanovit rámce mezí únosnosti území a regulativy pro zachování vyváženosti tří pilířů udržitelného rozvoje území a pro ochranu kulturních, sídelních, přírodních a krajinářských hodnot, pro celkovou stabilizaci sídelní struktury, | Přestože byla na popud MŽP včleněna věta o nutnosti zachování všech tří pilířů udržitelného rozvoje, zůstala možnost prolomení limitů těžby otevřena i ve schválené verzi PÚR. Odpovědnost za stanovení limitů tak do budoucna de facto nese Ústecký kraj. Vzhledem k obecnému vyznění prosazených změn nelze hodnotit jako velký úspěch z hlediska ochrany sídel a životní prostředí před těžbou. |
| Dálnice D3 | Vymezení: Úsek Praha–Tábor–České Budějovice–Dolní Třebonín (E 55) v rozvojové ose OS6 Praha–České Budějovice–hranice ČR/Rakousko (–Linz). Součást multimodálního koridoru X, v PÚR M1. Důvody vymezení: Příprava dokončení základní sítě dálnic a zabezpečení převedení očekávané zátěže intenzit dopravy na tuto kvalitativně vyšší úroveň koridoru dopravy. Úkoly pro územní plánování: Hájit v ÚPD koridor pro vybudování kapacitní dopravní cesty. Koordinovat se záměry C-E 551 a C-E 551b. Zodpovídá:kraje hlavní město Praha, Středočeský, Jihočeský Termín: rok 2009 | D3 Vymezení: Úsek Praha–Tábor–České Budějovice-Dolní Třebonín (E55). Důvody vymezení: Součást transevropského multimodálního koridoru X, v PÚR ČR M1. Příprava dokončení základní sítě dálnic a zabezpečení převedení očekávané zátěže intenzit dopravy na tuto kvalitativně vyšší úroveň dopravy. Součást TEN-T. | Schválený text PÚR je obsahově totožný s návrhem z ledna 2008. Ke změně došlo v mapové příloze: původní koridor trasy prosazované ŘSD byl změněn na přímku spojující Prahu a Tábor. To lze pokládat za pozitivní změnu. PÚR však zároveň nebrání ŘSD pokračovat v přípravě D3 v jím prosazovaném koridoru. Celkově lze hodnotit jako částečný posun k lepšímu z hlediska možnosti prosadit vedení silničního spojení v šetrnější variantě. |
| SOPK – R1 (dálniční okruh Prahy) | R1 Vymezení: Rychlostní silniční okruh hlavního města Prahy (mezi jednotlivými mezinárodními trasami do Prahy) v rozvojové oblasti OB1. Úkoly pro územní plánování: Hájit v ÚPD koridor pro vybudování kapacitní dopravní cesty. Zodpovídá:kraje hlavní město Praha, Středočeský Termín: rok 2009 | SOP Vymezení: Silniční okruh kolem Prahy (mezi jednotlivými mezinárodními trasami do Prahy). Důvody vymezení: Převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné části města. Součást TEN-T. | Téměř stejné znění návrhu i schválené PÚR je dosti obecné, aby se pod něj vešly všechny uvažované varianty projektu. Nebrání však v pokračování přípravy tzv. jižní varianty SZ části SOPK, kterou prosazuje ŘSD a další instituce ačkoliv byla vyhodnocena jako horší z hlediska životního prostředí. |
| R35 přes Český ráj | R35 b Vymezení: Varianta 1. úsek Turnov(Jičín(Úlibice–(Hradec Králové (E 442). Varianta 2. úsek Mladá Boleslav(Jičín(Úlibice ((Hradec Králové( (E 442). Úkoly pro územní plánování: Spolupracovat na přípravě podkladů pro výběr variant 1. nebo 2. Najít vhodné řešení pro koridor kapacitní dopravní cesty a výsledný návrh územně stabilizovat a hájit. Hájit koridor kapacitní dopravní cesty v úseku Jičín(Úlibice(Hradec Králové. Zodpovídá:kraje Středočeský, Liberecký a Královéhradecký Termín: rok 2009 Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: Provést výběr koridoru R35 s ohledem na území CHKO Český Ráj a lokality soustavy Natura 2000. Zodpovídá: Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí Termín: rok 2008 | R35 b Vymezení: Úsek Úlibice-Hradec Králové (E 442). Důvody vymezení: Zkvalitnění silničního spojení Hradec Králové - Liberec. Součást TEN-T. | Pozitivní změna ve schváleném textu PÚR obsahující obecnější vymezení projektu. Spolu s tím došlo i ke změně v grafické části PÚR, kde koridor pro stavbu označena jako spojnice dvou bodů a nepředjímá žádnou variantu. Celkově lze hodnotit změny textu pozitivně. |
| R43 (Hitlerova dálnice) | R43 Vymezení: Brno–Boskovice–Moravská Třebová (E 461) Úkoly pro územní plánování: Ukončit prověřování a vydat rozhodnutí o potřebě rychlostní silnice R43, navrhnout a zdůvodnit potřebu její existence ve vybrané stopě, případně odůvodnit případnou nepotřebnost. Případné vhodné řešení pro koridor kapacitní dopravní cesty a výsledný návrh územně stabilizovat a hájit. Zodpovídá: kraj Pardubický a Jihomoravský Termín: rok 2009 Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: Provést výběr koridoru kapacitní dopravní cesty R43, případně podat průkaz o její nepotřebnosti, případně další řešení. Zodpovídá: Ministerstvo dopravy Termín: rok 2008 | R43 Vymezení: Brno–Svitavy/Moravská Třebová (E 461). Důvody vymezení: Provázání silničních tahů D1 a R35. Zkvalitnění silničního spojení Brno–Svitavy/Moravská Třebová. Součást TEN-T. Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: Prověřit proveditelnost rozvojového záměru. Zodpovídá: Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a kraji Jihomoravským a Pardubickým Termín: rok 2010 | Podařilo se jako alternativní koncový bod včlenit Svitavy. Nepodařilo se včlenit podmínku, že by měla vést mimo brněnskou aglomeraci. V grafické části PÚR je koridor vyznačen jako přímka a nepředjímá žádnou variantu. Celkově lze hodnotit jako částečně pozitivní změny. |
| R52 (dálniční spojení Brno – Vídeň) | R52 Vymezení: Pohořelice–Mikulov–Drasenhofen / Rakousko (E 461). Úkoly pro územní plánování: Hájit v ÚPD koridor pro vybudování kapacitní dopravní cesty. Zodpovídá:kraj Jihomoravský Termín: Do vydání územního rozhodnutí | R52 Vymezení: Pohořelice –Mikulov–Drasenhofen / Rakousko (E 461). Důvody vymezení: Zkvalitnění silničního spojení Brno–Vídeň. Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. | Ve schválené verzi PÚR doplněno nepravdivé označení stavby jako součást TEN-T. PÚR v tomto případě navázala na nezákonnosti v předchozích dokumentech a požaduje územní ochranu pro koridor stavby, která neprošla SEA. Celkově lze hodnotit tento způsob zakotvení stavby do PÚR jako výrazně negativní. |
| Zlepšování plavebních podmínek na Labi | Vymezení: Labe: Pardubice–hranice SRN. Prochází částí rozvojové osy OS4 Praha–Hradec Králové / Pardubice a rozvojovou osou OS2 (Dresden–) hranice SRN/ČR-Ústí nad Labem–Praha. Důvody vymezení: Zabezpečení postupného splavnění Labe a zlepšování parametrů vodní cesty. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro omezení případných střetů s ochranou přírody a krajiny a protipovodňovou ochranu. Úkoly pro územní plánování: Zabezpečit územní koordinaci splavnění a nároků na územní požadavky pro splavnění. Pro přístav v Pardubicích prověřit zda územní provázanost vodní, železniční, silniční i letecké dopravy odpovídajícím způsobem nabízí možnost vzniku veřejného logistického centra (VLC). Vymezit plochy a koridory formou územní rezervy s cílem prověřit možnosti budoucího využití pro potřeby zkvalitňování parametrů na vodních cestách využívaných. Zodpovídá:kraje Ústecký, Středočeský, Pardubický Termín: rok 2009 Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: Prověřit reálnost a účelnost splavnění stupně Přelouč II., reálnost a účelnost potřeb zlepšování parametrů vodních cest využívaných včetně případného stanovení podmínek pro vytvoření územních rezerv. Zodpovídá: Ministerstvo dopravy Termín: do roku 2008 | VD1 Vymezení: Labe: Pardubice–hranice SRN. Důvody vymezení: Zabezpečení splavnosti Labe jako vodní cesty mezinárodního významu. Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: a) Prověřit reálnost a účelnost splavnění a potřeb zlepšování parametrů vodních cest využívaných včetně případného stanovení podmínek pro vytvoření územních re-zerv. b) Prověřit možnosti minimalizace dopadů splavnění na životní prostředí. Zodpovídá: Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem životního prostře-dí Termín: do roku 2010 Úkoly pro územní plánování Zohlednit závěry vyplývající ze splněného úkolu pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady. | Z důvodů vymezení vypuštěn požadavek na zlepšování parametrů vodní cesty. Namísto zabezpečení územní koordinace splavnění uveden ve schváleném znění PÚR požadavek na prověření jeho reálnosti a účelnosti. Celkově lze hodnotit spíše pozitivně. |
| Kanál Dunaj – Odra - Labe | VD3 Rozvojový záměr D-O-L bude zařazen v případě kladného rozhodnutí o průplavním spojení vládou ČR. | vypuštěn | Z textu PÚR byla územní ochrana pro tento záměr vypuštěna, což by bylo možné hodnotit jako úspěch, pokud by se požadavek na zachování stávající územní ochrany neobjevil v doprovodném usnesení vlády. Takto lze hodnotit částečně pozitivně. |
| Nová letištní dráha Ruzyně | Vymezení: Nová paralelní vzletová a přistávací dráha (dále VPD), vzletové a přistávací prostory (VPP) letiště Praha-Ruzyně. Důvody vymezení: Zvýšení kapacity mezinárodního letiště. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních dopadů na zastavěné území. Úkoly pro územní plánování: Zohlednit v ÚPD nově vymezená ochranná pásma VPD a VPP jako nové limity využití území. Zodpovídá:hlavní město Praha Termín:rok 2009 Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: Stanovit hluková hygienická pásma. Zodpovídá: Ministerstvo dopravy Termín: rok 2008 | L1 Vymezení: Nová paralelní vzletová a přistávací dráha (VPD), vzletové a přistávací prostory (VPP) letiště Praha-Ruzyně. Důvody vymezení: Zvýšení kapacity mezinárodního letiště. Úkoly pro územní plánování: a) Řešit dopady rozvoje letiště Praha-Ruzyně na územní rozvoj dotčených obcí (zejména hlukové zátěže). b) Řešit napojení letiště na další druhy dopravy (přednostně kolejovou dopravou). | Obsahově téměř totožný text znamená pokračování v přípravě projektu, který v rozporu se zákonem neprošel dosud SEA (srovnání variant). Znění schválené v PÚR je tak třeba hodnotit jako negativní. |
| R55 přes chráněné území Bzenecká doubrava - Strážnické Pomoraví | R55 Vymezení: R55 v úsecích Olomouc–Přerov a dále Napajedla–Uherské Hradiště–Hodonín–Břeclav. Úsek prochází rozvojovou osou OS11 Lipník nad Bečvou–Přerov–Zlín / Otrokovice–Břeclav–Wien. Důvody vymezení: Zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou koncentrací sídel a obyvatel. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro průchod územím s minimálními dopady na životní prostředí, především v místě střetu s Bzeneckou Doubravou. Úkoly pro územní plánování: Řešit územní souvislosti upřesněného koridoru R 55 s cílem minimalizovat negativní vliv na ptačí oblast Bzenecká Doubrava–Strážnické Pomoraví. Zabezpečit územní průmět dohodnuté varianty řešení v územně plánovací dokumentaci. | R55 Vymezení: Úsek Olomouc–Přerov a dále Napajedla–Uherské Hradiště–Hodonín–Břeclav–hranice ČR (–Wien). Důvody vymezení: Zajištění kvalitativně vyšší úrovně obsluhy území s vysokou koncentrací sídel a obyvatel. Součást TEN-T. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmín-ky pro průchod územím s minimálními dopady na životní prostředí, především v místě střetu s Bzeneckou Doubravou - Strážnickým Pomoravím. Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: Prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. hranice. Zodpovídá: Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a krajem Jihomoravským Termín: rok 2010 | Z hlediska střetu s ptačí oblastí Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví nedošlo v textů PÚR k obsahovým změnám. Zůstává tak závažný střet rychlostní silnice s ochranou přírody. Za částečně pozitivní krok lze považovat úkol prověření proveditelnosti úseku R55 Břeclav – státní hranice (alternativa k R52). |
| Rozšíření JE Temelín a JE Dukovany, nové JE Tetov a Blahutovice | E4 Vymezení: Plocha pro výstavbu a rozšíření včetně vyvedení výkonu elektráren Temelín, Ledvice, Počerady, Prunéřov, Tušimice, Dětmarovice, Chvaletice, Mělník, Úžín a Dukovany. Plocha pro významný energetický zdroj Blahutovice včetně koridoru pro vyvedení elektrického výkonu a potřebné vodní nádrže, dále plocha pro významný energetický zdroj Tetov včetně koridoru pro vyvedení elektrického výkonu. Důvody vymezení: Územní ochrana ploch pro budoucí výstavbu elektráren a tím umožnění náhrady těch, kterým končí životnost, a to dle vládou schválené Státní energetické koncepce ČR (Usnesení vlády ČR č. 211/2004). Obnova a výstavba nových zdrojů ve vhodných lokalitách a s tím související technická infrastruktura včetně zajištění ploch pro vyvedení jejich výkonu do přenosové soustavy. Kritéria pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro vytvoření územní rezervy, umožňující vybudování energetických zdrojů pro zabezpečení výroby elektrické energie a tepla včetně zohlednění ochrany životního prostředí. Úkoly pro územní plánování: Zajistit územní upřesnění ploch pro výstavbu a rozšíření včetně vyvedení výkonu z elektráren v ÚPD. Zodpovídá: Jihočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a kraj Vysočina Termín: rok 2009 | E4a Vymezení: Plocha pro rozšíření včetně vyvedení elektrického a tepelného výkonu elektráren Temelín, Ledvice, Počerady, Prunéřov, Tušimice, Dětmarovice, Mělník, a Dukovany. Důvody vymezení: Územní ochrana pro obnovu stávajících nebo pro nové zdroje v lokalitách s vhodnými územními podmínkami a s potřebnou veřejnou infrastrukturou a podmínkami pro vy-vedení jejich výkonu do přenosové soustavy. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, související a podmiňující změny v území vyvolané rozšířením elektrárny Temelín. E4b Vymezení: Plocha pro Blahutovice včetně koridoru pro vyvedení elektrického výkonu a potřebné vodní nádrže. Důvody vymezení: Dlouhodobá územní ochrana ploch pro případnou budoucí výstavbu elektráren a tím umožnění náhrady těch, kterým končí životnost. Úkol pro ministerstva a ústřední správní orgány Prověřit účelnost a reálnost rozvojového záměru včetně případné plochy pro umístění vodní nádrže. Zodpovídá: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zeměděl-ství, Ministerstvem životního prostředí, dotčenými správními úřady a příslušnými kraji Termín: rok 2011 | Ve schválené PÚR zůstává úkol chránit území pro rozšíření JE Dukovany a JE Temelín a pro nový energetický zdroj (JE) Blahutovice, ačkoliv ani jeden ze záměrů neprošel strategickým hodnocením vlivů na životní prostředí (SEA). Pozitivně lze hodnotit pouze vypuštění další nové JE Tetov. |
| Nové přehrady | LAPV Vymezení: Plochy morfologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV) pro budoucí využití omezeného vodního bohatství České republiky. Důvody vymezení: Územní ochrana pro zvýšení kapacity vodních zdrojů České republiky, závislých na atmosférických srážkách, pro případy kompenzace odtoku vlivem očekávané klimatické změny v dlouhodobém horizontu (v příštích padesáti až sto letech). Kritéria pro rozhodování o změnách v území: Zajištění územních rezerv u lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod před jinými aktivitami, které by mohly ztížit nebo znemožnit vybudování akumulace vody (vodní nádrže) v souladu s platnými plány podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Úkoly pro územní plánování: Zajistit územní rezervy pro akumulaci povrchových vod v územně plánovací dokumentaci. Zodpovídá: všechny kraje v ČR Termín: rok 2009 Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: Stanovit podmínky využívání těchto území. Zajistit aktualizaci stávajících limitů využití území (hájených území pro umělou akumulaci povrchových vod) v PÚR v souladu s Plánem hlavních povodí ČR. Zodpovídá: Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj Termín: duben 2010 | LAPV Vymezení: Plochy morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV). Důvody vymezení: Územní ochrana lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod pro případné řešení dopadů klimatické změny, především pro snížení nepříznivých účinků povodní a su-cha, v dlouhodobém horizontu (v příštích padesáti až sto letech). Kritéria pro rozhodování o změnách v území: Zajištění dlouhodobé územní ochrany lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod před jinými aktivitami, které by mohly ztížit nebo znemožnit jejich budoucí využi-III. 77 tí pro tento účel na základě Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: Pořídit generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod včetně základních zásad využití těchto území. Zodpovídá: Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Termín: 31. 7. 2009 | Oproti návrhu odkazuje schválená PÚR nikoliv na plán hlavních povodí ČR (obsahující záměry výstavby desítek přehrad), ale na připravovaný Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Tuto změnu lze hodnotit pozitivně. |
| Úložiště vyhořelého jaderného paliva | Sk1 Vymezení: Potenciální plochy pro lokality (Lodhéřov, Budišov, Blatno, Božejovice-Vlksice, Rohozná, Pačejov-nádraží) hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva, jedná se o území s vhodnými vlastnostmi horninového masivu a s vhodnou infrastrukturou pro vybudování úložiště. Důvody vymezení: Ochrana území výše uvedených lokalit pro následný výběr. Povinnost státu vypořádat se na svém území trvalým a bezpečným způsobem s nepřepracovatelnými odpady jaderné energetiky a dalších zařízení produkujících radioaktivní odpady (medicína, výzkum atd.). Kritéria pro rozhodování o změnách v území: Vytvoření územních rezerv pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů ve vybraných lokalitách s vhodnými přírodními vlastnostmi. Dále je vhodné zohlednit vztah lokalit ke zdrojům odpadů, rovněž infrastrukturu území vhodných lokalit pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Úkoly pro územní plánování: Zajistit ochranu území vhodných lokalit před jinými aktivitami, které by mohly ztížit nebo znemožnit vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, vytváření územních předpokladů pro umístění tohoto úložiště. V územně plánovací dokumentaci zabezpečit ochranu šesti předběžně vymezených lokalit do doby konečného výběru. Zodpovídá: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj a kraj Vysočina Termín: Nejpozději rok 2017 Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: Provést výběr dvou nejvhodnějších lokalit pro realizaci hlubinného úložiště do roku 2015, a to za účasti dotčených obcí. (Geologické práce v šesti zkoumaných lokalitách dle UV ČR ze dne 2. 6. 2004 č. 550 jsou pozastaveny do roku 2009.) Zodpovídá: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů Termín: Nejpozději rok 2015 | Sk1 Vymezení: Potenciální plocha pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelé jaderné palivo. Z lokalit s vhodnými vlastnostmi horninového masivu a s vhodnou infrastrukturou pro vybudování úložiště bude proveden výběr dvou nejvhodnějších pro realizaci hlubinného úložiště. Důvody vymezení: Ochrana území výše uvedených lokalit pro následný výběr. Stát ručí za podmínek stanovených zákonem za bezpečné ukládání všech radioaktivních odpadů, včetně monitorování a kontroly úložišť i po jejich uzavření )§ 25 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpis) Kritéria pro rozhodování o změnách v území: • V lokalitách s vhodnými vlastnostmi pro vybudování úložiště zohledňovat pod-mínky územní ochrany (ve smyslu stavebního zákona), stanovené na základě spl-něného úkolu pro MPO - úkol ad a). • Ve dvou vybraných lokalitách zohledňovat podmínky územní ochrany stanovené na základě splněného úkolu pro MPO - úkol ad bb). Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: a) Upřesnit vymezení a stanovit podmínky územní ochrany v lokalitách s vhodnými vlastnostmi pro vybudování úložiště, které v nich budou uplatňovány do doby provedení výběru dvou nejvhodnějších lokalit. Zodpovídá: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Správou úložišť radio-aktivních odpadů Termín: Nejpozději rok 2009 ba) Provést výběr dvou nejvhodnějších lokalit pro realizaci hlubinného úložiště do roku 2015, a to za účasti dotčených obcí. (Geologické práce v šesti zkoumaných lokali-tách dle UV ČR ze dne 2. 6. 2004 č. 550 jsou pozastaveny do roku 2009.) bb) stanovit podmínky územní ochrany ve dvou vybraných nevhodnějších lokalitách Zodpovídá: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Správou úložišť radio-aktivních odpadů Termín: Nejpozději rok 2015 | Ze schváleného znění PÚR byly sice vypuštěny názvy konkrétních lokalit, jinak však zůstává požadavek na územní ochranu lokalit na základě úkolu pro MPO. Jen velmi kosmetická změna a malé pozitivum, které nebude mít v praxi žádný dopad na dosavadní negativní praxi SÚRAO. |